По информации Федеральной службы по труду и занятости в Российской Федерации участились случаи гибели работников при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

За период с 28.07.2016 по 31.12.2016 на территории Российской Федерации в колодцах погибло 13 человек, в том числе, 2 работника МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска. По материалам расследования несчастного случая гибель работников МП «Водоканал» наступила в результате отравления вредными веществами.

В подавляющем большинстве причинами несчастного случая явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении работниками требований охраны труда и слабом контроле со стороны должностных лиц;

- неприменение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- недостатки в обучении правилам охраны труда.

31 июля 2014 года, город Калуга, погибло 3 человека

При проведении санитарно-технических работ сначала в канализационный люк спустился один работник, но, потеряв сознание, упал. На помощь пострадавшему стал спускаться его напарник, но также потерял сознание и сорвался вниз. Все случившееся происходило на глазах ещё одного работника-31 летнего водителя, который поспешил на помощь коллегам, но, спустившись в колодец на глубину 3 метров, тоже погиб.

15 июля 2014 года, город Архангельск. Гибель двух работников также в канализационном коллекторе в поселке Двинской произошла вследствие отравления ядовитыми парами при выполнении работ. Третьего работника госпитализировали с места трагедии.

10 июня 2014 года, город Ульяновск. Аналогично по цепочке, спасая друг друга, погибли трое рабочих в коллекторе ливневой канализации, отравившись газом. Работы проводились без согласования, без соблюдения правил охраны труда, да и работники не были официально трудоустроены в фирму, по заказу которой те должны были осмотреть коллектор и спрогнозировать объем работ рядом со строительным участком гостиницы.

4 июня 2014 года в Челябинской области в канализации свинокомплекса жертвами в результате отравления парами аммиака стали снова 3 работника. Первый спускавшийся, 49-летний ремонтник, для выполнения работ по прочистке канализационного коллектора одного из цехов позаботился о свой защите и страховке, надел противогаз и попросил напарника подстраховать, но вот проверить исправность противогаза никто не догадался. Работник потерял сознание. А дальше все как и в предыдущих несчастных случаях. По цепочке и страховавший работник, и электрик, бросившийся спасать упавшего второго работника, потеряли сознание. Электрик и ремонтник с неисправным противогазом скончались, страховавший же попал в реанимацию.

19 мая 2016 года, Нижний Новгород Сотрудник водоканала и двое местных жителей проводили работы в канализационном колодце. В какой-то момент все трое потеряли сознание. Один из местных жителей и сотрудник организации погибли, третий мужчина госпитализирован.

16 августа 2016 года, город Ханты-Мансийск  Групповой несчастный случай со смертельным исходом 15 августа 2016 года произошел на территории города Ханты-Мансийска. При выполнении работ по промывке канализационных сетей погибли двое рабочих Муниципального предприятия «Водоканал», Причиной смерти стало отравление газами.

Рабочие спустились в канализационный колодец без использования средств индивидуальной защиты, что является грубым нарушением требований охраны труда.

31 июля 2017 года Саратовская область. По предварительным данным, один из мужчин провалился в колодец и ему стало плохо. Чтобы помочь коллеге, в колодец спустился еще один рабочий, которому также стало плохо. На место прибыли сотрудники областной службы спасения которые провели необходимые реанимационные мероприятия. "Пострадавшие были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

7 августа 2017 город Москва.  На одном из строительных объектов были найдены в коллекторе трупы двух рабочих.  По предварительной версии правоохранительных органов, причиной смерти могло послужить удушье метаном. Несчастный случай произошел при проведении работ в колодце, из которого рабочие не смогли выбраться.

Все трагедии связывает то, что погибшие не соблюдали правила охраны труда и не использовали средства индивидуальной защиты, в частности противогазы.

## Необходимо помнить, что работы, связанные со спуском работников в  колодцы и других аналогичных объектов относятся к разряду опасных, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, и должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности.

Бригады, выполняющие работы в колодцах должны быть обеспечены защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой первой доврачебной помощи.

При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и другие сооружения, обязанности членов бригады распределяются следующим образом:

один из членов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре и т.п.);

второй - с помощью страховочных средств страхует работающего и наблюдает за ним;

третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта и осуществляет контроль за загазованностью в колодце (камере, резервуаре и т.п.).

В случае спуска в колодец (камеру, резервуар и т.п.) нескольких работников каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности.

При производстве работ в колодцах, камерах и других сооружениях бригада обязана:

а) перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии с проектом производства работ, разработанным с учетом местных условий;

б) перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора.

в) проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец, камеру или сооружение;

г) в процессе работы в колодце, камере или сооружении постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора или газосигнализатора.

При обнаружении газа в колодце, камере или сооружении необходимо принять меры по его удалению путем естественного или принудительного вентилирования.

Если газ из колодца, камеры или емкостного сооружения не удаляется или идет его поступление, спуск работника в колодец, камеру или сооружение и работу в нем разрешается проводить только в шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры, и с применением специального инструмента. Продолжительность работы в этом случае без перерыва разрешается не более 10 минут.

Для освещения рабочих мест в котловане, колодце, тоннеле, коллекторе или траншее должны применяться переносные светильники во взрывозащищенном исполнении. Допускается применение аккумуляторных светильников шахтного типа. Включение светильников должно быть осуществлено вне рабочего места (вне котлована, колодца, тоннеля, коллектора или траншеи).

Во время перерыва в работе все люки колодцев, сооружений должны быть плотно закрыты.

Запрещается отвлекать  работников бригады, выполняющих работы в колодцах для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце (камере, резервуаре и т.п.) не выйдет на поверхность.

Запрещается спуск работника в колодец без проверки на загазованность.

Запрещается спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и газосигнализатора, независимо от результатов проверки на загазованность.

Запрещается удаление газа путем выжигания.