## Slide 1
Транспортные потоки
Детский сад
Необходимо учесть:
Существующие здания и объекты
Транспортные и пешеходные потоки
Точки скопления людей
Точки пересечена маршрутов
1. Анализ градостроительной ситуации над землей
ККЦК «Юность Шаима»
Площадь Первооткрывателей
Аллея новобрачных
ДК «Нефтяник»
Пешеходные потоки
Необходимо ответить на вопросы:
В каком стиле выполнены здания и объекты?
Где самые интенсивные транспортные и пешеходные потоки?
Где скапливаются люди?
Где пересекаются маршруты людей, транспорта?

## Slide 2
Черные пунктирные линии это инженерные сети
Цветные заштрихованные, полосы-это охранные зоны инженерных сетей
Необходимо учесть:
Наличие инженерных сетей
Охранные зоны инженерных сетей
2. Анализ градостроительной ситуации под землей
Охранная зона - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс и вокруг других объектов сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
В охранных зонах и на сетях нельзя:
Строить здания
Размещать детские и спортивные площадки
Высаживать деревья и кустарники
В охранных зонах и на сетях можно:
- Размещать тротуары;
Организовывать автостоянки
Организовывать газоны

## Slide 3
3. Создание новых связей между существующими и перспективными территориями.
Возникновение связей посредством:
- Создания новых пешеходных маршрутов
- Создания элементов в единой стилистике с существующими объектами
Необходимо учесть:
Существующие парки, скверы
Перспективные парки, скверы
Будущие пешеходные маршруты

## Slide 4
4. Нормативная литература
Местные нормативы градостроительного проектирования
https://cloud.mail.ru/public/DFKg/gXSaomFBB
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
ГОСТ Р 52167 - 2012 Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытаний качелей