Требования из Правил благоустройства территории города Урай.

4.4. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций некапитальных, нестационарных строений и сооружений (за исключением наземных туалетных кабин и боксовых гаражей), их размещению.

4.4.1. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций некапитальных нестационарных строений и сооружений, их изменения, связанные с ликвидацией, изменением, устройством новых деталей, согласовываются до начала работ по возведению или реконструкции объекта в порядке, установленном пунктом 4.5 Правил.

Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций нестационарных торговых объектов, подлежащих размещению на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласовывается при условии наличии места расположения объекта в утвержденной постановлением администрации города Урай схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Урай.

4.4.2. Запрещается размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений без решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

4.4.3. К внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций некапитальных нестационарных строений и сооружений предъявляются следующие требования:

1) некапитальные нестационарные строения и сооружения должны монтироваться исключительно из лёгких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления. Допускается применение сэндвич-панелей, деревянных материалов, композитных панелей;

2) для возведения некапитальных нестационарных строений и сооружений не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли;

3) внешний вид некапитальных нестационарных строений и сооружений должен соответствовать архитектурному облику, стилистическому направлению застройки в районе их размещения;

4) высота некапитальных нестационарных строений и сооружений от нулевой отметки земли до верхней точки конструкции допускается не более 4 метров, этажность не должна превышать один этаж;

5) входные группы некапитальных нестационарных строений и сооружений (участки входов в некапитальные нестационарные строения и сооружения) должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для обеспечения доступа и перемещения МГН, урной;

6) при объединении некапитальных нестационарных строений и сооружений в группы следует устраивать их одинаковой высоты, глубины, объекты должны быть выполнены в едином цветовом и стилистическом решении.

4.4.4. Размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории города Урай осуществляется после принятия в порядке, установленном пунктом 4.5 Правил, решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

4.4.5. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе на территории общего пользования, осуществляется в порядке и местах, установленных постановлениями администрации города Урай. Размещение иных некапитальных строений, сооружений на территории города Урай осуществляется с учетом требований Правил землепользования и застройки городского округа Урай в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.6. Размещение некапитальных строений и сооружений на территории города Урай не должно препятствовать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений в зданиях (строениях), рядом с которыми они расположены.

4.4.7. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений, в том числе передвижных объектов торговли, за исключением организации торговли в рамках проводимых праздничных ярмарок, городских мероприятий на период проведения данных мероприятий:

1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, предназначенных для отдыха, спортивных), транспортных стоянках;

2) на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения;

3) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций (за исключением остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) без согласования собственников и правообладателей инженерных сетей и коммуникаций;

4) в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования;

5) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ширину пешеходных зон до трех метров и менее;

6) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам).