Требования из Правил благоустройства территории города Урай:

7.3. Требования к размещению и содержанию вывесок.

7.3. Требования к размещению и содержанию вывесок.

7.3.1. Размещение вывесок допускается на основании уведомления о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески, выдаваемого уполномоченным органом в сфере  градостроительства в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

7.3.1.1. Дизайн-проект размещения информационной  вывески содержит текстовые и графические материалы:

1) текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:

а) сведения об адресе объекта, на котором планируется размещение информационной вывески;

б) сведения о типе конструкции информационной вывески, месте ее размещения, способе крепления;

в) сведения о способе освещения информационной вывески;

г) параметры информационной вывески;

2) графические материалы включают:

а) фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасады, крыши и иные поверхности). Фотографии должны обеспечить в полном объёме чёткую демонстрацию предполагаемого места размещения информационной вывески и всех иных конструкций, размещённых на плоскости  внешних поверхностей здания, строения, сооружения;

б) чертежи  фасадов объекта, на которых  предполагается размещение информационной вывески, с указанием места размещения  информационной вывески, ее параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций, специального места размещения временных информационных конструкций (сменных баннеров) (при необходимости);

в) фотомонтаж (графическая вырисовка информационной вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде вырисовки конструкции информационной вывески на фотографии с соблюдением пропорций объекта, на котором планируется размещение информационной вывески. Графическая врисовка включает изображение информационного поля конструкции (буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры), декоративно-художественных элементов,  элементов крепления, логотипов, знаков и т.д.

7.3.2. На зданиях, строениях, сооружениях допускается размещение вывесок, на которых указана информация об изготовителе (исполнителе, продавце) в соответствии с требованиями действующего законодательства в области  защиты прав потребителей.

7.3.3.  Вывески должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и  могут содержать декоративно-художественные элементы.

Запрещается использование в конструкции вывесок баннерной ткани и аналогичных эластичных материалов.

7.3.4.  Вывески не должны закрывать информационный указатель.

7.3.5. Не допускается полное перекрытие вывесками оконных и дверных проемов, а также витражей.

7.3.6. Не допускается размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада, на лоджиях и балконах.

7.3.7. Требования к состоянию  и размещению вывесок, размещённых на внешних стенах зданий, строений, сооружений:

1) при размещении на жилом многоквартирном доме вывеска должна быть сориентирована на горизонтальные, вертикальные архитектурные линии, которые объединяют дверные проемы, окна и фасады;

2) при размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески должны быть размещены в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте);

3) при наличии козырька на фасаде объекта вывеска должна размещаться на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Не допускается размещение вывески непосредственно на конструкции козырька.

7.3.8. Требования к состоянию и размещению консольных конструкций:

1) консольные конструкции должны располагаться в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений;

2) расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м;

3) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;

4) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м;

5) при наличии на фасаде вывески консольные конструкции располагаются с ней на единой горизонтальной оси.

7.3.9. Требования к вывескам, размещённым на крышах зданий, строений, сооружений:

1) на крыше одного объекта допускается размещение только одной конструкции;

2) конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, должны представлять собой объемные: буквы, цифры, логотипы;

3) высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

а) для зданий, строений, сооружений высотой от 1 до 2 этажей – до 0,8 м;

б) для зданий, строений, сооружений высотой от 3 до 5 этажей – до 1,2 м;

в) для зданий, строений, сооружений высотой от 6 до 9 этажей – до 1,8 м.

7.3.10. Владелец вывески обязан осуществить демонтаж вывески в случае завершения деятельности в здании, на котором она установлена.

7.3.11. В случае выявления нарушений пункта 7.3 Правил владелец  вывески обязан привести ее в надлежащее состояние или осуществить ее демонтаж в течение пяти календарных дней со дня выявления указанных фактов, о чем владелец вывески уведомляется уполномоченным органом в сфере градостроительства заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и вручение его адресату.

7.3.12. Запрещается размещение на фасадах зданий, строений, сооружений временных информационных конструкций («скоро открытие», «мы открылись», «распродажа» («скидки») и иные), если специальное место размещения временных информационных конструкций (сменных баннеров) не предусмотрено дизайн-проектом размещения информационной вывески, за исключением размещения такой информации внутри окон или витрин зданий, строений, сооружений.